# HeTuo管理服务平台

| 指标名称 | 指标项 | Hetuo-ms5520详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | 产品型号 | Hetuo-ms5520 |
|  | 产品架构 | 软硬件一体化产品； |
|  | 部署方式 | 旁路代理模式，不影响正常业务流量； |
|  | 管理结构 | B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
|  | 网络接口 | 1000M RJ45*2个自适应以太网口；可扩4个（千兆电口或光口） |
|  | 数据存储 | 系统自带内部存储，存储空间不低于1TB |
|  | 可靠性 | 支持HA |
|  | 电源 | 支持双电源冗余 |
| 性能要求 | 并发会话数 | 图形并发会话数>=600 字符型并发会话数>=1000 |
| 功能要求 | 旁路阻断 | *支持旁路阻断不通过系统的运维访问，无需通过配置ACL完成； |
|  | 协同操作 | *支持协同操作功能； *协同操作功能支持web方式访问RDP、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、Oracle、MSSQL、Sybase、Mysql、Radmin、Pcanywhere、HTTP、HTTPS协议； *协同操作功能支持客户端方式访问RDP、SSH、TELNET协议； *协同操作功能支持字符菜单方式访问SSH、TELNET、Rlogin协议 *协同操作功能支持图形菜单方式访问RDP、VNC、X11、Oracle、MSSQL、Sybase、Mysql、Radmin、Pcanywhere、HTTP、HTTPS协议； |
|  | 支持协议 | 字符型远程操作协议：SSH、TELNET、RLOGIN； |
|  |  | 图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11； |
|  |  | 文件传输协议：FTP、SFTP； |
|  |  | 数据库远程操作协议：支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql数据库远程访问协议审计； |
|  |  | 支持通过协议前置机进行协议扩展，支持Radmin、Pcanywhere、 HTTP/HTTPS，支持按需定制支持其他访问协议； |
|  | 服务器 访问方式 | *Web访问方式: 支持通过系统的Web页面控件直接访问服务器 支持通过WEB页面调用本地工具直接访问服务器； *多种类浏览器支持：IE（6-9）、firefox、chrome、safari； *WEB访问方式至少支持RDP、VNC、X11、SSH、TELNET、RLOGIN、FTP、Oracle、MSSQL、Sybase、Mysql、Radmin、Pcanywhere、HTTP、HTTPS协议； *web访问方式支持主机访问记忆功能； *web访问方式支持直接快速连接功能：运维人员可以直接输入IP地址、协议进行访问。 *通过web方式使用SSH协议支持clone session功能，能够直接clone到目标服务器的访问会话；支持直接调用SFTP功能；支持设定窗口颜色、保存屏幕内容、打印屏幕内容、复制粘贴等功能； *通过web方式使用图形化远程操作协议支持自适应浏览器窗口大小； *通过web方式使用RDP协议支持剪切板、磁盘映射功能； |
|  |  | *客户端访问方式：通过管理员常用的客户端(如SecureCRT、PUTTY、Mstsc等)访问； *客户端方式至少支持RDP、SSH、TELNET、FTP、SFTP、Oracle、mssql、sybase、Mysql等； *支持客户端(SecureCRT、putty)clone session功能，能够直接clone到目标服务器的访问会话； *支持secure shell client软件中直接调用sftp功能； |
|  |  | *登录菜单访问：客户端访问审计系统即可显示用户能访问的资源清单菜单，用户通过字符菜单或图形菜单选择方式直接访问服务器； *菜单方式访问至少支持RDP、VNC、X11、SSH、TELNET、RLOGIN、FTP、Oracle、MSSQL、Sybase、Mysql、Radmin、Pcanywhere、HTTP、HTTPS等协议； *图形菜单采用全中文界面； *菜单模式下支持搜索功能； |
|  | 批量执行 | *支持批量执行功能； *支持对批量执行结果进行成功或失败判断； *支持Mysql、Mysql over SSH的批量执行； |
|  | 消息中心功能 | *支持工作任务流程及消息中心管理功能：支持用户间互相发送消息，通过消息下发工作任务等功能； *支持关键事件自动生成消息如：二次审批、备注审批、协同操作邀请； *支持专用消息接收客户端； *支持消息归档、备份功能，支持导出至excel； |
|  | 操作行为 记录 | *针对SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计； *记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |
|  |  | *针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；*记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |
|  |  | *能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； |
|  | 会话过程 回放 | *支持以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件； |
|  |  | *支持倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作； |
|  |  | *支持从特定操作指令开始进行定位回放； |
|  |  | *支持回放界面中显示操作发生时间； |
|  |  | *支持回放界面中显示键盘输入、特殊按键、鼠标动作； |
|  |  | *图形会话回放支持分段截图功能； |
|  |  | *支持空闲时间过滤； |
|  |  | *支持下载回放文件到本地保存，并通过厂家专用播放器查看，防止会话视频记录泄密。 |
|  | 身份认证及访问授权 | *支持多种认证方式：本地密码认证、RSA动态口令认证、安盟动态口令认证、第三方RADIUS协议服务系统认证、LDAP认证、AD域认证、CA证书认证以及短信认证； |
|  |  | *内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员等管理角色； |
|  |  | *支持“审计系统帐号”与“服务器帐号”相关联，实现操作者的自然人身份确认； |
|  |  | *支持SSO功能，使用人员不必知道服务器帐号及密码，无需进行二次登录认证； |
|  |  | *支持按访问对象主机、访问协议、账号等组合方式进行授权； |
|  |  | *支持按IP地址对用户进行访问授权，即可授予运维用户某些IP地址的所有访问权限，不用配置具体服务器的访问协议和账号等信息； |
|  |  | *支持限制运维用户访问源IP功能； *支持限制管理员的管理IP范围； |
|  |  | *支持按访问时间进行访问授权功能；时间格式支持特定时间、周期性事件等； |
|  |  | *支持按用户组、主机组方式进行访问授权； |
|  |  | *支持审批模式：运维用户访问特定的服务器设备必须经过管理员的临时审批授权才能进行，否则无法进行任何操作； |
|  |  | *支持备注模式：运维用户访问服务器前必须先填写该次访问的维护目的等内容，否则不能进行访问操作； |
|  |  | *支持限制用户同时只能从单一IP登陆功能； |
|  |  | *支持用户状态提醒功能（如密码过期、修改密码等）； |
|  |  | *支持设定会话连接单位时间内空闲无操作，连接自动断开； |
|  |  | *支持运维用户多次登录失败自动锁定账号功能； |
|  |  | *支持设定帐号锁定失效时间，帐号可以自动解锁； |
|  | 资源管理 功能 | *支持添加、删除、修改运维用户； |
|  |  | *支持用户批量导入功能； |
|  |  | *支持运维用户启用、停用管理； |
|  |  | *支持运维用户使用有效期管理； |
|  |  | *支持运维用户密码最小长度管理； |
|  |  | *支持运维用户密码强度管理； |
|  |  | *支持记录最后一次用户密码修改时间； |
|  |  | *支持用户组管理，可方便添加、删除、修改组信息及组成员； |
|  |  | *支持针对用户组进行访问授权管理； |
|  |  | *支持添加、删除、修改主机内容；主机内容至少包括主机名、IP地址、访问协议、访问账号、备注、主机组等内容； |
|  |  | *支持主机组管理功能，可方便添加、删除、修改组信息及组成员； |
|  |  | *支持针对主机组、目标主机、目标IP进行访问授权管理； |
|  |  | *系统类型管理：内置常见系统类型，可自定义添加目标设备的系统类型及内容，包括显示图标、该系统拥有的协议及默认端口等内容； |
|  |  | *支持IP地址集、时间集、指令集管理功能； |
|  |  | *支持ORACLE RAC配置； |
|  | 访问控制及异常告警 | *支持向导式访问策略和授权策略配置过程； |
|  |  | *支持根据源IP地址、时间、用户名、操作指令、目标服务器主机等内容设定安全事件规则； |
|  |  | *支持指令的黑、白名单控制，可根据黑白名单指令集限制用户的操作权限； |
|  |  | *支持按策略配置RDP剪贴板、RDP磁盘映射、键盘记录、SSH文件传输、二次审批、备注功能； |
|  |  | *支持针对用户组、主机组进行指令操作授权； *支持针对访问授权策略进行指令操作授权； |
|  |  | *支持对违规操作的指令（黑名单）进行忽略处理； |
|  |  | *支持对违规事件进行告警及自动阻断； |
|  |  | *支持对违规事件进行二次审批； |
|  |  | *支持以屏幕、邮件、SYSLOG、Snmp Trap等方式实时发送告警信息； |
|  | 密码管理 | *支持自动改密功能； *支持自动改密计划配置； *支持添加批量改密对象，自动过滤不支持对象； *支持改密结果自动发送至密码管理员功能； *支持改密结果管理员确认功能：管理员如不确认，将暂停改密计划，确保密码安全性； *支持手工下载全部或部分主机密码功能； *支持手工改密功能； *支持自动改密结果报表； |
|  | 实时监控 | *实时会话监控列表：显示会话连接状态（连接中、退出、阻断），运维用户、服务器IP、审批用户姓名、阻断用户姓名、服务器用户名等； |
|  |  | *同步监控操作过程：支持对操作过程进行同步监控，执行会话回放、监控和阻断操作； *支持Vi、aix下smit、rhel下setup等图形或菜单操作进行全程同步监控； |
|  |  | *支持以图表方式显示运维访问趋势、topN等内容 |
|  |  | *系统状态监控：实时监控审计系统CPU、内存、磁盘的使用情况； |
|  |  | *审计系统监控：记录审计系统自身的管理操作，保障审计系统自身安全； |
|  | 历史记录 查询 | *支持快速查询和高级查询功能； |
|  |  | *高级检索支持不限次数任意多重条件组合查询； |
|  |  | *支持同一次会话中的指令关联查询，显示会话中所有操作指令； |
|  |  | *支持多种逻辑运算符(或、与、非、包含、不包含、等于、不等于、大于、小于、大于等于、小于等于、区间等)； |
|  |  | *支持查询模版创建、修改、删除功能； |
|  |  | *支持历史查询任务列表的查看； |
|  |  | *支持查询结果导出，导出内容会根据日志类型进行自动分类； |
|  |  | *支持根据查询结果直接定位视频文件，回放历史会话； |
|  | 综合审计 报表 | *系统提供诸如合规性报表模板等诸多更细致的功能，方便维护人员使用； |
|  |  | *支持多层嵌套报表； |
|  |  | *支持以html或Excel方式生成并导出报表； |
|  |  | *支持报表模版创建、修改、删除功能； |
|  |  | *支持自定义审计报表； *支持二次开发定制报表； |
|  |  | *支持以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表，并自动发送至指定邮箱； |
|  | 数据安全 管理 | *支持自动归档和手动备份、支持以FTP/SFTP等方式自动上传归档数据； |
|  |  | *支持备份数据恢复导入； |
|  |  | *支持空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理老的数据； |
|  |  | *支持系统配置的导入、导出功能； |
|  | 系统管理 功能 | *支持时间同步功能 |
|  |  | *支持修改不同访问模式（客户端直连、菜单方式）的默认访问端口 |
|  |  | *支持设定全局会话备注功能； *支持设定全局二次审批功能； *支持设定隐藏运维用户界面中的服务器IP地址，只显示主机名； |
|  |  | *支持记录字段的选择性显示功能；可自定义在页面上面默认显示记录的哪些字段内容； |
|  |  | *支持从WEB管理界面重启、关闭设备； |
|  |  | *支持从WEB界面修改网卡IP设置、静态路由设置等内容； |
|  |  | *支持页面超时设置，一段时间页面未进行任何操作后，将自动结束页面登陆会话； |
|  |  | *支持通过web界面进行系统升级； |
|  |  | *支持页面证书下载； |